## Slide 1: Иерархия памяти современного микропроцессора, принципы работы кэш-памяти и преподкачки данных.
Павел Крюков
pavel.kryukov@phystech.edu
24 ноября 2017

## Slide 2: Краткое содержание
Проблема «Memory Wall»
Принципы работы кэш-памяти
Устройство кэша
Производительность
Использование принципов работы кэш-памяти для оптимизаций

## Slide 3: Литература
Hennessy J. L., Patterson D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th edition. — Elsevier Science, 2011.
Patterson D. A., Hennessy J. L. Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface. — Morgan Kaufmann, 2013.
Vanderwiel S. P., Lilja D. J. Data prefetch mechanisms // ACM Comput. Surv. — 2000. — Vol. 32, no. 2. — P. 174–199.
Lee J., Kim H., Vuduc R. When prefetching works, when it doesn’t, and why // ACM Transactions on Architecture and Code Optimization — 2012. — Vol. 2 — P. 2:1–2:29.
Лекции на Физтехе: https://mipt-ilab.github.io/mipt-mips

## Slide 4: «Memory Wall»
CPU
DRAM
60% за год
(удвоение за 1.5 года)
9% за год
(удвоение за 10 лет)
барьер
Год
Производительность

## Slide 5: Иерархия памяти
Память не может быть быстрой и большой одновременно
Иерархическая память создаёт видимость одновременно быстрой и большой памяти
L1
L2
L3
Cache
CPU
Main Memory
Наименьший размер, наибольшая скорость
Наибольший размер, наименьшая скорость

## Slide 6: Принципы работы кэш-памяти

## Slide 7: Пространственная локальность: пример из логистики
Магазин
Фабрика
Витрина
Склад
Большой склад
Уменьшается время доставки, но увеличивается стоимость хранения

## Slide 8: Временна́я локальность: пример книжной полки
A-B | C-D | E-F | G-H | I-J | … | … | … | … | … | Y-Z
Инициал автора
Место для книг
Ваш рабочий стол
быстро
медленно
Ваша книжная полка
Городская библиотека

## Slide 9: Выводы
Временна́я локальность
  Если данные использовались, скорее всего они будут использованы в ближайшее время опять
  Пример: код и данные циклов
→ необходимо хранить недавно использованные данные ближе к исполняющим устройствам процессора
Пространственная локальность:
  Если данные использовались, скорее всего в ближайшее время будут использованы соседние данные
  Примеры: чтение массивов, код без ветвлений
→ можно перемещать данные больши́ми блоками

## Slide 10: Устройство кэша

## Slide 11: Отображение памяти
Кэш хранит небольшую часть всей памяти
  Главный вопрос: как организовать отображение?
Память разбивается на выровненные блоки (линии)
  Обычно 32 или 64 байта
Память
Кэш
№ линии
№ линии
Одна ячейка кэша хранит одну линию
Ключ поиска линии – её номер
  Номер линии однозначно определяется её адресом
0 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
… | 
… | 
91 | 
92 | 
93 | 
… | 
… | 
2 | 
91 | 
4 | 
5 | 

## Slide 12: Интерфейс поиска
Попадание в кэш (hit)
  Данные находятся в кэше
  Кэш возвращает данные потребителю (быстро)
2 | 
91 | 
5 | 
Память
Кэш
№ линии
№ линии
0 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
… | 
… | 
91 | 
92 | 
93 | 
… | 
… | 
4?
4
hit
CPU

## Slide 13: Интерфейс поиска
Промах в кэш (miss)
  Данные не находятся в кэше
  Кэш загружает данные из памяти
  После данные возвращаются потребителю
  Данные размещаются в кэше (fill)
  Производится вытеснение других данных (eviction)
91 | 
5 | 
Memory
Cache
0 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
… | 
… | 
91 | 
92 | 
93 | 
… | 
… | 
93?
4
miss
2
93
93?
CPU

## Slide 14: Полностью ассоциативный кэш
данные
Линия может находиться в любой ячейке кэша
Адрес разбивается на:
  Смещение байта внутри линии (offset)
  Идентификатор, или тэг
Тэги кэша сравниваются с искомым тэгом
  Если есть совпадение, генерируется попадание
Проблемы:
  Большой размер ячейки: данные + тэг + компаратор
  Большой критический путь поиска ячейки
511
0
…
попадание/ промах
=
=
=
…
…
Массив
тегов
Массив
данных
63 | 5 | 0
Тэг = номер линии | Смещение | 
Адрес
0 | 
1 | 
… | 
511 | 

## Slide 15: Кэш с прямым отображением
Линия может находиться в одной ячейке кэша
Адрес разбивается на
  Смещение
  № сета (номер ячейки)
  Тэг
Работает быстрее и требует меньше оборудования
Вносит конфликты
  Если блоки имеют одинаковый № сета, только один может находиться в кэше
данные
0 |  |  | 
1 |  |  | 
… |  |  | 
511 |  |  | 
Массив тэгов
Массив данных
63 | 14 |  | 5 | 0
Тэг | № сета |  | Смещение | 
…
Попадание/промах
=
№ сета

## Slide 16: Конфликты отображения
Память разбивается на «слои» по размеру кэша
Две линии будут вытеснять друг друга, если:
  они находятся в разных слоях
  они обладают одинаковым смещением относительно начала слоя
tag#
…
Размер кэша
Размер кэша
Размер кэша
Размер кэша
Адресное пространство
№ сета
№ сета
№ сета
№ сета
Отображаются в одну ячейку

## Slide 17: 2-ассоциативный кэш
Массив данных
Способ уменьшить конфликты
Каждому сету соответствует 2 ячейки (канал 0 и 1, way)
  Теперь каждая линия может быть размещена в одну из двух ячеек
64 | 13 |  | 5 | 0
Тэг | Сет |  | Смещение | 
0 |  |  | 
1 |  |  | 
… |  |  | 
255 |  |  | 
Массив тэгов
Массив данных
канал #1
сет№
0 |  |  | 
1 |  |  | 
… |  |  | 
255 |  |  | 
Массив тэгов
канал #0
сет№

## Slide 18: 2-ассоциативный кэш
64 | 13 |  | 5 | 0
Тэг | Сет |  | Смещение | 
0 | 
1 | 
… | 
255 | 
Канал #0
Канал #0
№ сета
Промах/попадание
=
0 | 
1 | 
… | 
255 | 
№ сета
Канал #1
=
Канал #1
Массив тэгов
Массив данных
MUX
Данные

## Slide 19: Обобщение: N-ассоциативный кэш
Размер слоя уменьшается в N раз
Для полностью ассоциативного кэша N == размеру кэша в блоках
Для кэша с прямым отображением N == 1
Формулы разбиения адреса
63 | Y |  | X | 0
Tag | Set |  | Offset | 
X = log(block_size)
Y = log(cache_size / N)
…
слой
Адресное пространство
№ сета
Отображаются в N ячеек

## Slide 20: Производительность

## Slide 21: Три типа промахов (3С)
«Холодные» (Compulsory)
  Первое обращение к данным
  Могут произойти даже в бесконечном кэше
«Емкостные» (Capacity)
  Рабочая область больше размера кэша
  Могут произойти даже в полностью ассоциативном кэше
«Конфликтные» (Conflict)
  Размера кэша достаточно, но происходят конфликты внутри «слоёв»
  Исчезают с увеличением ассоциативности
Compulsory
Conflict
Capacity
Miss Rate= F(размер, ассоциативность)

## Slide 22: Производительность
Метрики
  Частота промахов = Miss Rate = промахи / (промахи + попадания)
  Частота попаданий = Hit Rate = 1 – Miss Rate
  AMAT = Hit Rate * Hit Time + Miss Rate * Miss Penalty ≈ Hit Time + Miss Rate * Miss Penalty
Пример
  Дано: HitRate ≈ 0.9, HitTime ≈ 4 clk, MissRate ≈ 0.1, MissPenalty ≈ 200 clk
  AMAT = 0.9 * 4 + 0.1 * 200 = 23.6 clk
  AMAT без кэша = 200 clk
  Быстрее почти в 10 раз!

## Slide 23: Многоуровневый кэш
Для кэша первого уровня AMAT ≈ HitTimeL1 + MissRateL1 * MissPenaltyL1
Кэш второго уровня уменьшит MissPenaltyL1:
  MissPenaltyL1 ≈ HitTimeL2 + MissRateL2 * MissPenaltyL2
AMAT ≈ HitTimeL1 + MissRateL1 * MissRateL2 * MissPenaltyL2
  Кэш первого уровня оптимизируется на скорость работы (HitTimeL1 → 0)
  Кэш второго уровня оптимизируется на точность (MissRateL2 → 0)

## Slide 24: Использование временной локальности

## Slide 25: Замещение данных
При промахе из кэша вытесняются какие-либо данные
  Для кэша с прямым отображением нет возможности выбора
  Для ассоциативного кэша необходимо выбрать из N вариантов
  В большинстве случаев оптимальная стратегия следует из принципа временной локальности
Способ 1: очередь (FIFO)
  В общем случае работает плохо, так как не учитывает частоту чтения данных
Способ 2: least-recently used (LRU)
  Вытесняется линия, которая дольше всего не использовалась
  Требует отслеживания времени → сложное оборудование

## Slide 26: Псевдо-LRU
Хорошее приближение LRU бинарным деревом
  Каждый узел хранит информацию о том, какой из потомков использовался последним
L
R
L
A
B
C
D
R
L
L
A
B
C
D
Запрос «B»
L
R
R
A
B
E
D
R
R
L
A
B
C
D
Запрос «A»
Запрос «E»

## Slide 27: Контрпример
При использовании LRU второй цикл будет постоянно «промахиваться»
Если в первом цикле вытеснять MRU (most-recently used) данные, то исполнение первого цикла начнётся с «попаданий»
В литературе предлагаются методы динамического выбора более удачной стратегии
for (size_t i = 0; i < N; ++i)
sum += a[i];
double average = sum / N;
for (size_t i = 0; i < N; ++i)
a[i] -= average;
Иногда временная локальность отсутствует
  Пример: чтение большого массива данных (>> размера кэша)

## Slide 28: Объединение циклов
Для улучшения временной локальности рекомендуется объединять циклы
for (size_t i = 0; i < N; ++i)
a[i] = 1.0 / a[i];
for (size_t i = 0; i < N; ++i)
sum += a[i];
for (size_t i = 0; i < N; ++i) {
a[i] = 1.0 / a[i];
sum += a[i];
}

## Slide 29: Запись в кэш
Существует два метода обновления данных в кэше (store)
  WriteThrough: обновить кэш и память одновременно
  WriteBack: обновить память при вытеснении данных из кэша
Второй метод более сложен в реализации, но соответствует принципу временной локальности:
  данные, которые были записаны, с большой долей вероятности будут перезаписаны
За рамками доклада: поддержка когерентности между кэшами

## Slide 30: Использование пространственной локальности

## Slide 31: Слияние и разбиение массивов
Структура массивов или массив структур?
Массив структур:
  использует блоковую структуру кэша, если данные читаются одновременно
  устраняет потенциальные конфликты между полями (если SIZE кратен размеру «слоя»)
Структура массивов:
  использует блоковую структура кэша, если данные читаются порознь
struct {
int keys[SIZE];
int vals[SIZE];
} data;
struct {
int key;
int val;
} data[SIZE];

## Slide 32: Перестановка циклов
Использование блоковой структуры кэша:
  for (i = 0; i < 5000; i++)
  for (j = 0; j < 100; j++)
  x[i][j] = 2 * x[i][j];
  for (j = 0; j < 5000; j++)
  for (i = 0; i < 100; i++)
  x[i][j] = 2 * x[i][j];

## Slide 33: Предподкачка
Предподкачка (prefetch) — спекулятивная загрузка данных в расчёте на их последующее использование
Программная предподкачка:
  Решение принимает программист и/или компилятор
  Необходимо добавление особых инструкций в программу
  Ресурсы процессора и памяти используются безусловно
Аппаратная предподкачка:
  Решение принимает процессор благодаря пространственной локальности
  Процессор управляет темпом подкачки, отдавая приоритет реальным запросам (demand)

## Slide 34: Метрики
Точность (accuracy)
  доля спекулятивно загруженных строк, в которые были demand-попадания
Покрытие (coverage)
  уменьшение количества demand-промахов к общему числу промахов
Своевременность (timelineness)
  сокращение времени промаха demand-запроса
Для кэша первого уровня применяются методы высокой точности
Для кэша второго уровня применяются методы с большим покрытием

## Slide 35: Загрузка следующей линии
Загрузка следующей или соседней линии (± 64 байта)
  Средняя точность
  Низкое покрытие
  Несвоевременность (загрузка происходит слишком поздно)
Простое оборудование
Хорошо работает для подкачки команд
«Запасной вариант», если более сложные методы не работают
  lw $t0, 0x0($t1)
prefetch 0x40($t1)

## Slide 36: Вычисление смещения адреса команды
Оборудование находит команды с регулярным изменением адреса
  Высокая точность (для длинных циклов)
  Высокая своевременность
  Низкое покрытие
Трудности с «развёрнутыми» циклами:
  одна команда занимает несколько ячеек детектора
  0x00402f0: lw $t0, 0x20($t1)
  0x00402f4: add $t2, $t2, $t0
  0x00402f8: addi $t1, $t1, 0x100
  0x00402fc: beq $t1, $t3, -4
IP | Stride | Last address
0x00402f0 | 0x100 | 0x00f4180
prefetch 0x00f4280
prefetch 0x00f4380
Detector

## Slide 37: Обнаружение потока (1)
Обнаружение потока с постоянным смещением
  аналогично предыдущему, но без привязки к командам
Пример
0xba20200
0x3cf1140 0xba203с0
0x3cf1100
0x3cf10c0
0x3cf1080
0xba20740
0xba20900
...
prefetch 0xba20ac0
prefetch 0x3cf10c0
Base address | Stride | Last address
0xba20200 | +0x1c0 | 0xba20900
0x3cf1140 | −0x40 | 0x3cf1080

## Slide 38: Обнаружение потока (2)
Обнаружение потока без постоянного смещения
  если смещение не найдено, но угадывается направление, загружать всё подряд
Пример:
  Низкая точность
  Высокое покрытие
  Высокая своевременность
0xba20200 0xba20340
0xba203a0
0xba204с0
0xba20520
...
prefetch 0xba20ac0
prefetch 0x3cf10c0
Base address | Stride | Last address
0xba20200 | ???? | 

## Slide 39: “Stop using linked lists”
Связные списки обладают низкой пространственной локальностью
  → трудно поддаются предподкачке
  → O(N) операция с массивом существенно быстрее O(N) операции со списком
Пример: упорядоченная вставка случайных элементов
https://kjellkod.wordpress.com/2012/02/25/why-you-should-never-ever-ever-use-linked-list-in-your-code-again

## Slide 40: Спасибо за внимание!